## Slide 1: Challenge Enedis Long term time serie forecasting

## Slide 2: Agenda
Présentation métier et contexte
Exploration du jeu de donnée
L’equation temporelle

## Slide 3: Présentation métier

## Slide 4: Eléments du réseau et profils de courbes de charge
Chart: 
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Soutirage | 26.6569 | 27.9829 | 26.5714 | 23.885 | 26.7019 | 26.5234 | 34.4093 | 40.0741 | 30.8487 | 36.3018 | 25.9285 | 14.4302 | 0 | 0 | 0 | 1.6321 | 30 | 35 | 66.1648 | 57.6598 | 46.7042 | 37.2797 | 43.4482 | 31.1657
Refoulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2486 | -24.3883 | -22.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recharge VE | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 11 | 7
consommation
Refoulement
Consommation ++
Courbe de charge poste source
Poste de distribution
1
2
meters
Poste de distribution
Poste source
HTA
(Enedis)
BT
(Enedis)
HTB
(RTE)

## Slide 5: Profilage des courbes de charges
Pas 1/2h sur une année
Challenge : passage d’un profilage statique a un profilage dynamique pour 7 profiles.
Profile statique construit au moyen de procédé analytique
Déformation des profils par gradient de température

## Slide 6: Profile d’énergie
Profil RES1 : Ce Profil concerne les Sites de Soutirage ayant la qualification «résidentiel», livrés en basse tension, d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 6kVA.
Profil RES11Ce Profil concerne les Sites de Soutirage ayant la qualification «résidentiel», livrés en basse tension, d’une puissance souscrite strictement supérieure à 6kVA et inférieure ou égale à

## Slide 7: Exploration du jeu de données
Variables à expliquer : 7 séries temporelles décrivant chacune l’évolution d’un profil de consommation normalisé
Variables explicatives : 22 séries temporelles décrivant l’évolution de grandeurs énergétiques et environnementales :
  19 variables énergétiques (W) issues de mesures ou de calculs
  2 variables de température (°C)
  1 variable sans dimension représentant le rayonnement
Données disponibles sur la période 15/10/2013-12/10/2018
  A l’exclusion de la période 01/07/2017-30/06/2018 pour les profils
Données échantillonnées avec une période de 30 minutes

## Slide 8: Variables explicatives analyse graphique
Contrôle visuel sur plusieurs périodes
Périodicité apparente (D,W,Y)
Profil particulier de certaines variables

## Slide 9: Analyse statistique macroscopique
Variables énergie corrélées (sommes / complémentaires)
Température corrélées avec consommation réseau
Température corrélées avec profils résidentiels
La température va jouer un rôle clé
Energie réseau
Température
Profils résidentiels
Production photo-voltaique
Pseudo rayonnement
Notes: Beaucoup de variables energétiques sont corrélées entre elles (perte joules et conso totale). Température en corrélation inverse (logique) de la consommation réseau et des profils, mais en corrélation positive avec le pseudo rayonnement et la production photovoltaique.

## Slide 10: Exploration profilage
clustering jo / jno
Utilisation de la classe holliday pour splitter les datasets.

## Slide 11: Analyse statistique profile RES1_BASE
Différentiations successives avec un pas de 48 et 7*48
Test Adfuller partiel (1000 éch) concluant
Sur les corrélogrammes on distingue les pics de saisonnalité
Nombreux pics résiduels
Valide une décision pour entraîner un modèle SARIMAX
(-6.79155638432298,
2.3575892546820558e-09, 387, 7612,
{'1%': -3.4312093676528117,
'10%': -2.566972150423357,
'5%': -2.8619197762635364},
-25975.96893380722)

## Slide 12: Equation temporelle
2019
2019
Today
Week 27
28
29
….
35
36
…
41
…
51
Sep 01
Evénement sportif
July
Jour
ouvré
Démarrage chauffage collectif
Jour non
ouvré
Oct 15
Consommation énergétique rythmée par :
Le mode de vie
Les événements calandaires
Les régulations
Les variations climatiques

## Slide 13
Ce jour-là, était-ce un lundi ou un dimanche, ou était-ce un jour ouvré ou férié ?

## Slide 14: La prédiction de l’oracle
Brainstorming ARIMA/SARIMA, LSTM, Prophet
Pourquoi Prophet
Etape d’implémentation
  Dataset mis en forme pour prophet
  Injection des saisonnalités
  Injection des régresseurs
Autres paramètres
  Coefficients de Fourier : 12 après essais
  Prior_scale : non testé
Le verdict du passé est toujours le verdict d'un oracle. Vous ne le comprendrez que si vous êtes les architectes de l'avenir, les connaisseurs du présent.
Friedrich Nietzsche
Artiste, écrivain, Philosophe (1844 - 1900)

## Slide 15: Luke tel est ton destin, forecast
Prévision profile RES1
MAPE / RMSE
Plot forecast
Plot trend/saisonnalité/regresseur
Plot corrélogramme

## Slide 16: Prédiction profile RES1_BASE
RMSE 0.13
MAPE 12.18%

## Slide 17: Pour aller plus loin
Amelioration Prophet
  Affiner la gestion des régresseurs et des saisonnalités
  Utilisation du paramètre prior_scale pour reduire l’overfitting
Amelioration engineering
  Création d’un pipeline bout en bout
  Multiprocessing (affinité)
Entraîner un LSTM

## Slide 18: Conclusion